Инструкция

по установке и пользованию

фильтрами Aquafilter, тип FHCTF

ВНИМАНИЕ!

Перед началом эксплуатации следует в первую очередь намочить угольный катридж. Для этого откручиваем белый корпус фильтра и погружаем вклад в воду на 12 часов. Эта процедура позволит избежать больших потерь давления, которое может возникнуть из-за сгущения частичек активированного угля.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:

Фильтрация – 10 микрон (0.01мм)

Рабочая температура 2-32°C

Оптимальное течение 570dm3/h (литров в час)

Максимальное рабочее давление 8.6 атм.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ КАРТРИДЖИ:

FCSTO

Универсальный полипропиленово - угольный элемент предназначен для улучшения вкуса, цвета и запаха воды. Фильтрует воду в два этапа: первый – предварительная очистка полипропиленовым волокном, второй – фильтрация активированным углём, приготовленным из скорлупы кокосовых орехов. Удаляет хлор и его производные, тяжёлые металлы и пестициды.

FCPS20

Универсальный седиментационный вклад из полипропиленового волокна предназначенный для предварительной очистки. Задерживает песок, мул, ржавчину и другие осадочные элементы. Большая плотность элемента позволяет удалять из воды загрязнения величиной дo 20 микрон. Полипропиленовый материал устойчив на действие химических элементов и предотвращает развитие бактерий.

FCCB

Экологический вкладной элемент с активированным углём, приготовленный из скорлупы кокосовых орехов. Исключительная пористость активированного угля делает фильтрующий патрон высоко экономическим. Задерживает загрязнения натуры органической и механической, удаляет хлор, а также его производные. Улучшает вкус, цвет и запах воды.

УСТАНОВКА:

Открутите прозрачный корпус

Вынуть вклад и удалить защитный целлофан

Вложить элемент обратно в корпус, стрелкой в низ

Проверить или прокладка плотно прилегает к вкладу и к корпусу, закрутить корпус.

Проверить или докручены все соединяющие элементы. Установить правильно кран фильтра.

Снять со смесителя дополнительные наконечники (например, сеточку и т.д.)

Если наконечник крана имеет наружную резьбу (7/8'') прикрутите адаптер, помня о резиновой прокладке

В случае, когда смеситель не имеет резьбы или нестандартный наконечник, рекомендуем применение специального соединителя (переходника) FXFMP.

ЗАМЕНА КАТРИДЖА:

Перекрыть поступление воды

Рукой или с помощью ключа открутить колпак и вынуть картридж

Тёплой водой промыть колпак фильтра

Удалить защитный целлофан с нового вклада

Прокладку смазать тонким слоем силиконовой мази или вазелина

Установить вклад в корпус, стрелкой в низ, проверьте или прокладка правильно прилегает к вкладу и корпусу.

Докрутить рукой колпак к головке, но не сильно, чтобы не повредить прокладку и корпус. Вклад следует заменять после 3 месяцев эксплуатации или после очищения 8000дм3 (литров) воды. Картридж следует также заменить, если раньше указанного срока натупит ухудшение качества воды или наступило значительное падение давления очищенной воды.

ВНИМАНИЕ!

Помните, что нельзя через фильтр пропускать горячую воду.

Не использовать для воды микробиологически загрязнённой без предварительной дезинфекции.

Использовать только оригинальные картриджи Genova System и строго придерживаться инструкции производителя.