Инструкция

по установке и пользованию

предварительными фильтрами Aquafilter, тип FHPR

Механические фильтры, которые непосредственно устанавливаются на водопроводной трубе, подводящей воду к нашему дому или квартире наилучшее решение проблемы грязной воды. Фильтры устанавливаем непосредственно на трубе, сразу за вентилем. Корпуса можно соединять между собой последовательно с помощью специального соединителя (FXCG34).

Прозрачные корпуса позволяют быстро и легко оценить степень загрязнения вклада. Если фильтры установлены в местах сильного влияния солнечных лучей, то чтобы защитить вклад от процесса фотосинтеза, рекомендуется установка непрозрачных корпусов. Следует помнить, что в местах подвода воды к нашему дому следует устанавливать фильтры с седиментационными картриджами из полипропилена или целлюлозы. Тогда, как угольные или специалистические вклады, которые имеют меньшую производительность, следует устанавливать непосредственно перед водонагревательными приборами повседневного пользования или отопительными котлами.

Место входа воды обозначено стрелкой, которая показывает направление или надписью IN, место выхода- стрелкой или надписью OUT. Покупая фильтр для установки на водопроводной трубе, следует помнить о четырёх вещах:

Корпус фильтра должен быть прикреплён к стене с помощью специальной монтажной плитки.

Должен быть установлен вертикально, гарантируя правильную работу картриджа.

Устанавливая фильтр, нельзя вкручивать головку с пластиковым винтом в металлический соединитель с конусной резьбой.

Фильтр следует устанавливать за кранами – это помогает это при смене вкладов.

Одновременно следует помнить о резиновой прокладке и тефлоновой ленте, которая гарантирует герметичность соединения. Фильтры типа "bypass", которые также находятся на рынке, имеют подвижную головку с трёхпозиционным краном. С помощью крана можно пропускать воду без фильтрации или полностью перекрыть поступление воды (например, чтобы заменить картридж).

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ КАРТРИДЖИ:

К корпусам нашей фирмы предлагаем целую гамму картриджей. Следует помнить, что в местах подвода воды к нашему дому следует устанавливать фильтры с седиментационными картриджами из полипропилена или целлюлозы. Тогда, как угольные или специалистические кассеты, которые имеют меньшую производительность, следует устанавливать непосредственно перед водонагревательными приборами повседневного пользования или отопительными котлами. Для обеспечения правильной и безаварийной работы системы: корпус-кассета рекомендуем использовать только оригинальные фильтрующие элементы Aquafilter® .

Установка фильтров FHPL/FHPR:

Корпуса FHPL/FHPR устанавливаем непосредственно на трубе, сразу за вентилем, вкручивая соединители в резьбовые отверстия 3/4" в головке корпуса. Корпуса можно соединять между собой последовательно с помощью специального соединителя (FXCG34). FHPR должен устанавливаться в ряду последним.

Место входа воды обозначение стрелкой, которая показывает направление или надписью IN, место выхода- стрелкой или надписью OUT. Корпус фильтра или нескольких фильтров должны быть прикреплены к стене с помощью специальных монтажных плиток (FXBR1,FXBR2,FXBR3), чтобы избежать нагрузок на систему. На головке корпуса находятся 4 отверстия, в которые следует вкрутить винты, для крепления с пластиной. Корпус должен быть установлен вертикально, гарантируя правильную работу катриджа.

Замена картриджа: После истечения срока службы картриджа, следует перекрыть поступление воды, открутить колпак, следите чтобы не вылить воду, замените картридж (согласно инструкции прилагаемой с новым картриджем) или прополощите его водой. Для откручивания и докручивания колб рекомендуем использовать специальные ключи (FXWR.1), которые можна приобресте с фильтрами. Колбу откручиваем против часовой стрелки, закруччваем-по часовой стрелке. Между головкой и колбой следует уложить прокладку типа ti-rtiif и смазать её вазелином. Сохранит это прокладку, улучшит герметичность и облегчит следующее обслуживаниие. После замены вклада во внутрь попадёт воздух следует удалить воздух. Корпуса серии FHPR имеют специальные клапана для этой цели. Для удаления воздуха следует натиснуть на клапан, когда вода дойдет до верхней части следует отпустить клапан. Если корпус не имеет такого клапана, то в моменте наполнения следует открутить вентиль в самом нижнем (или ближайшем) пункте домашнего водопровода.

УСТАНОВКА ФИЛЬТРА FHBP:

Корпус FHBP устанавливаем непосредственно на трубе, сразу за вентилем.

Место входа воды обозначение стрелкой, которая показывает направление или надписью IN, место выхода- стрелкой или надписью OUT

На головке корпуса есть наклейка, на которой описаны положения вентиля:

BY PASS -течение воды без фильтрации

OFF - полное перекрытие поступления воды

FILTER - фильтрация воды

Замена картриджа:

После истечения срока службы картриджа, следует перекрыть поступление воды, открутить колпак, следите чтобы не вылить воду, замените картридж (согласно инструкции прилагаемой с новым картриджем) или прополощите его водой. Для откручивания и докручивания колб рекомендуем использовать специальные ключи (FXWR 1), которые можно приобрести с фильтрами. Колбу откручиваем против часовой стрелки, закручиваем - по часовой стрелке. Между головкой и колбой следует уложить прокладку типа o-ring и смазать ее вазелином. Сохранит это прокладку, улучшит герметичность и облегчит следующее обслуживание. После замены вклада во внутрь попадёт воздух, следует удалить воздух. Для удаления воздуха следует в моменте наполнения открутить вентиль в самом нижнем (или ближайшем) пункте домашнего водопровода.